PRAĆENјE I NADZOR PARAMETARA PROCESA1 U KKT 3 B

Sušenje i zrenje proizvoda1

Obrazac ...

| Datum2 | Vreme2 | Vrsta proizvoda i oznaka partije/šarže | Temperatura3 | Relativna vlažnost/ Cirkulacija vazduha3 | Kraj sušenja3 | Provera kvaliteta i pH vrednosti proizvoda4 | Neusaglašenost / Zapažanja | Kontrolisao | Nadzor/ Datum i vreme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 Zapisi o procesu proizvodnje vode se za svaku komoru/prostoriju i za svaki proizvod u procesu sušenja i zrenja proizoda;

2 Obrazac može da bude nedelјni/mesečni, ili u obliku knjige; vreme sušenja se računa od kraja poslednjeg dimlјenja, odnosno prenošenja proizvoda u komoru za sušenje i zrenje do kraja procesa proizvodnje; realno vreme može da se zapisuje ručno ili da se koriste podaci automatskog zapisa (termograf, elektronski uređaj);

3 Učestalost/broj kontrola određuje proizvođač (ako se parametrima procesa ne upravlјa automatski i tako registruju/zapisuju i parametri procesa, provera i ručno vođenja zapisa treba da se radi najmanje dva puta dnevno); korisno je imati alarmni uređaj koji upozorava da su kritične granice procesa (temperatura, vlažnost vazduha, cirkulacija vazduha) ugrožene ili prekoračene;

4 Učestalost provere kvaliteta (spolјni izgled, konzistencija, presek, povezanost nadeva, boja, miris) određuje proizvođač u vremenskim intervalima koji su dovolјni za potvrđivanje stabilnosti procesa sušenja i zrenja; gotov proizvod (na kraju procesa sušenja) mora da ima manje od 35% vlage; određivanje pH vrednosti svake vrste fermentisanih suvih i polusuvih kobasica treba da se radi periodično (npr. to je posebno važno na početku rada u novim uslovima proizvodnje – nov ili rekonstruisan objekat/prostorije; posle promene sastava ili promene tehnoloških parametara) i na kraju procesa sušenja i zrenja proizvoda (npr. propisano je da fermentisana suva kobasica proizvedena na tradicionalni način, kao što je Domaći kulen, mora da ima pH vrednost najmanje 5.3);

Za neusaglašenost upisati korektivnu meru i označiti da je mera izvršena i dala prihvatlјiv rezultat;